## Slide 1: SoC Lab Final Project Finite-State Machine (FSM)
報告人 : 劉泰鄅
學號 : F111110117
授課老師: 謝瑞鴻 教授

## Slide 2: Outline
介紹
架構
比較
結論
參考文獻

## Slide 3: 介紹
什麼是Finite-State Machine ?
  有限狀態機在數位系統或軟體工程中的一種包含有限個狀態的計算模型
  常見的模型類型有Moore Machine、Mealy Machine
哪些應用會使用Finite-State Machine ?
  電動門控制器
  紅綠燈號誌
  辨識器系統
  自動販賣機
Notes: 表示有限個狀態以及在這些狀態之間的轉移和動作等行為的數學計算模型。

## Slide 4: 介紹
Block diagram of Moore Machine :
Next State Combinational Logic
Output Combinational Logic
State Register
Input
Clk
Output
Notes: 這是Moore Machine的Block Diagram 主要由三個部分組成。
中間的State Register 是Sequential電路，每個CLk儲存一次現在的狀態。
右邊的Output是Combinational電路，會根據目前的狀態產生相對應的輸出。
左邊的Next State Logic也是Combinational電路，它會根據目前的狀態和輸入， 計算出下一個狀態應該是什麼。

## Slide 5: 介紹
Block diagram of Mealy Machine :
Next State Combinational Logic
Output Combinational Logic
State Register
Input
Clk
Output
Notes: Mealy Machine的Block diagram 基本上是跟Moore machine大同小異。
唯一不同的地方在於Mealy Machine 的input 會直接影響到輸出，
因此產生的Output會比Moore Machine快一個Clock。

## Slide 6: 架構
以Mealy Machine 狀態圖為例 :
0/0
0/0
S0
S1
S2
S3
1/0
0/1
1/0
0/0
1/0
1/0
State X=0 X=1 X=0 X=1
S0 S1 S0 0 0 S1 S2 S0 0 0
S2 S2 S3 0 0
S3 S1 S0 1 0
Present Next State Present output
State Table
Notes: Mealy Machine 只使用輸入動作的FSM，也就是說輸出依賴於輸入及狀態。
箭頭代表我們的轉移關係,斜線左邊為我們的輸入 右邊為我們的輸出
以S2為例 如果我們輸入是0那輸出也會是0
假設我們目前狀態為 S0，當X=0的時候下一個狀態會是S1狀態 當我們X=1則會是S0狀態。
反而是在S3狀態時，當我們Ｘ=0的時候並且會輸出1並且轉變下個S1狀態。

## Slide 7: 架構
硬體架構實驗 :
  使用Synopsys Design Compiler / Synthesis與Cell Library(TSMC90nm)模擬實驗結果。
  分析三種不同製程參數(Corner)的表現如下 :
    Slow Corner : 為了達到較低的電壓消耗，溫度則使用較高，但整體效能較差。
    Fast Corner : 以高效能為目標，消耗電壓較高，使用的溫度較低，但整體效能較好。
    Typical Corner : 以Slow和Fast電壓消耗與效能之間取得一個適當的平衡。

## Slide 8: 比較
Corner | Slow Saed90nm_min_htm_ccs (Best) | Typical Saed90nm_min_nt_ccs (Best) | Fast Saed90nm_min_hvt_ccs (Best)
Process(nm) | TSMC 90 |  | 
Voltage(V) | 0.85 | 1.32 | 1.32
Temperature(°C) | 125 | 25 | -40
Clk | 2 | 2 | 2
Frequency(GHz) | 1.03 | 2.04 | 2.17
Area | 110.231035 |  | 
NAND 2x1 | 2.822400 |  | 
Gate Count | 39.0557805 |  | 
Power(μW) | 12.7939 | 41.5116 | 34.5870
效能表現參考表 :
Notes: Total Area / NAND閘 2x1= Gate Count（邏輯閘數）
1/Clk-Slack = 頻率

## Slide 9: 結論
整體數據性能評比 :
  Slow Corner 合成出來的結果，可以從參考表中發現頻率達到1.03GHz，功率消耗為12.7939μW。
  Typical Corner 以及 Fast Corner之間的比較，在功率消耗的部分Fast Corner 卻只消耗了34.5870μW，比Typical Corner (41.5116 μW)還來得節省。
延伸應用 :
合成電路分析Power以及Frequency可利用Synopsys Primetime EDA軟體進行測試。

## Slide 10: 參考文獻
國家實驗研究院台灣半導體研究中心晶片設計課程Verilog(112C102-C/D) https://fes.tsri.org.tw/trs/onlineapply/initWsvPage.action
Synopsys AI 需要全新的低功耗設計方法 https://www.synopsys.com/zh-tw/taiwan/blog/what-is-low-power-design.html

## Slide 11
報告結束 感謝聆聽